Руководство пользователя

Table of Contents

Внимание	5

Содержание упаковки	5

Введение	6

1.	Функции устройства	6

2.	Обзор устройства	7

3.	Передняя панель	7

3.1.	Тонкая модель	7

3.2.	Модель со съемным устройством (CD-ROM/DVD-ROM)	8

4.	Задняя панель	9

5.	Пульт дистанционного управления	11

Установка	12

1.	Установка накопителей	12

1.1.	Установка съемного накопителя	12

1.2.	Установка внутреннего накопителя (IDE интерфейс)	13

1.3.	Установка внутреннего накопителя (SATA интерфейс)	14

2.	USB разъем на задней панели регистратора	15

3.	Подключение камер	16

4.	Выбор RS485/RS232	17

4.1.	4-х канальный регистратор триплекс	17

4.2.	8-ми канальный регистратор триплекс	18

5.	Выбор системы видеоизображения	18

5.1.	4-х канальный регистратор триплекс	18

5.2.	8-ми канальный регистратор триплекс	19

6.	Подключения	19

6.1.	4-х канальный регистратор триплекс	19

6.2.	8-ми канальный регистратор триплекс	20

7.	Установка датчиков	20

7.1.	4-х канальный регистратор триплекс	20

7.2.	8-ми канальный регистратор триплекс	21

8.	Установка внешнего сигнала	21

8.1.	4-х канальный регистратор триплекс	21

8.2.	8-ми канальный регистратор триплекс	22

Запуск системы видео-регистратора	23

1.	Команды	23

1.1.	Потеря видео	23

1.2.	Кнопки управления	23

1.3.	Управление мышкой	24

1.4.	Информация о состоянии	24

1.5.	Пиктограммы	25

2.	Основное меню	26

3.	Настройка канала	27

3.1.	Номер канала	27

3.2.	Активный канал	27

3.3.	Запись канала	27

3.4.	Скрытый канал	28

3.5.	Название канала	28

3.6.	Интервал ротации	28

3.7.	Регулировка цвета	28

4.	Настройка записи	29

4.1.	Автоматическая запись	29

4.2.	Качество видео	29

4.3.	Скорость	29

4.4.	Запись по расписанию	30

5.	Настройка детекции	34

5.1.	Выбор канала	34

5.2.	Потеря видео	34

5.3.	Включение полноэкранного режима	34

5.4.	Тип режима	35

5.5.	Настройка движения	35

5.6.	Настройка датчиков	36

6.	Настройка системы	37

6.1.	Сообщения об ошибках	38

6.2.	Настройка просмотра	38

6.3.	Настройка Даты/Времени	40

6.4.	Настройка тона кнопок	42

6.5.	Настройка устройства ввода	42

6.6.	Автоматический выход из меню	42

7.	Настройка оборудования	43

7.1.	Настройка доступа	43

7.2.	Настройка накопителя	44

7.3.	Настройка сети	45

7.4.	Настрока экрана	49

7.5.	Настройка аудио	50

7.6.	Обновление прошивки	51

7.7.	Загрузка заводских установок	53

8.	Выход из основного меню	54

8.1.	Выход и сохранение настроек	54

8.2.	Выход без сохранения настроек	54

Воспроизведение	54

Резервная копия на USB	57

1.	Создание резервной копии на USB устройство	58

2.	Создание резервной копии на CDRW	59

Подключение к ПК через Local Area Network (network hub)	60

1.	Поиск IP адреса маршрутизатора	60

2.	DDNS сервис	63

2.1.	регистрация DDNS сервиса	63

2.2.	Создайте DynDNS учетную запись	64

2.3.	Logged In and Host Service	66

2.4.	Настройка роутера	67

2.5.	Настройки DDNS регистратора	68

2.6.	Настройка ПК клиента	68

Программа клиент и программа просмотра	69

1.	DirectX	69

2.	Установка программы для просмотра и удаленного доступа	70

3.	Работа с программой в операционной системе VISTA	71

4.	Описание программы просмотра	73

4.1.	Органы управления программы	73

4.2.	Воспроизведение	75

5.	Описание программы «Клиент»	76

5.1.	Подключение программы к регистратору	77

5.2.	Информация о состоянии	78

5.3.	Индикаторы управления	79

6.	Захват на ПК	80

7.	Воспроизведение	81

Удаленное наблюдение с помощью обозревателя IE Browser	82

# Внимание

- В целях Вашей безопасности обязательно отсоединяйте кабель питания от регистратора, перед тем, как будете проводить установку накопителей.

- Перед тем как начать пользоваться регистратором убедитесь, что все кабели подключены и не имеют повреждений.

- Для предотвращения короткого замыкания не оставляйте никаких деталей внутри регистратора.

- Старайтесь не подвергать регистратор резким перепадам температуры. Не размещайте регистратор в местах с повышенной влажностью или пылью. Рабочая температура регистратора 5℃~40℃.

- Размещайте регистратор в хорошо-вентилируемых местах и вдали от источников тепла.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия регистратора.

- Убедитесь, что прямые солнечные лучи не попадают на регистратор.

- Если Вы не уверены, что сможете настроить и правильно установить регистратор обратитесь за поддержкой специалиста.

# Содержание упаковки

- Регистратор x 1

- Адаптер питания x 1

- Сетевой кабель x 1

- Руководство пользователя x 1

- Установочный диск x 1

- USB мышь X1

- ИК ПДУ x 1

# Введение

## Функции устройства

- Высококачественная цифровая запись с 4/8 видеовходов (NTSC/PAL)

- Устройство оснащено VGA и S-video выходами для подключения к мониторам и 2 видео и 2 аудио входа для подключения дополнительных устройств

- Функция Триплекс: Запись / Воспроизведение / Создание с удаленного ПК резервной копии

- Два режима сжатия: MJPEG (для записи) / MPEG4(для передачи по сети)

- Индивидуальная настройка скорости записи для каждого канала от 1 кадра в сек. До реального времени

- Индивидуальная установка режимов записи для каждого канала  – постоянная, по расписанию, по срабатыванию датчиков.

- Поиск по времени записи или по событию

- Возможность установки в корпус устройства R/W DVD-ROM (или дополнительный съемный накопитель), и один накопитель внутренний 3.5” (для 4/8 кан. регистратора) с IDE или SATA HDD интерфейсом (дополнительно приобретается переходник – IDE - SATA); Устройство поддерживает максимальный объем для накопителя SATA : 1Tерабайт

- Улучшенная система создания резервной копии на USB диске

- Сетевое подключение 10/100 Ethernet(RJ-45)

- Сетевые протоколы TCP/IP, статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS(через роутер)

- Управление P/T/Z камерами через интерфейс RS485

- Воспроизведение по времени/событию

- Операционные системы для ПК: Windows XP/2000/Vista

- Удаленный мониторинг, запись и воспроизведение с помощью программы-клиента или через обозреватель IE browser

- Функция аутентификации настройки.

- Управление устройством с помощью мыши/пульта/кнопок

- Блок питания +12VDC, 50Вт (AC100~240V, 50/60Hz), с внутренним IDE HDD: 3A(мин), с внутренним и дополнительным накопителями IDE:4A (мин), модель с поддержкой накопителей SATA HDD: 6A(мин)

- Размеры (Ширина x Высота x Глубина):

290x52x220mm (регистратор с одним 3.5”HDD)

340x60x280mm (регистратор со съемным и внутренним HDD)

- Скорость записи/отображение и разрешение:

| Модель | 4 канала | 8 каналов |
| --- | --- | --- |
| Скорость отображения | 120/100fps | 240/200fps |
| Скорость записи | 60/50fps | 60/50fps |
| Разрешение отображения | 640x448/640x544 | 640x448/640x544 |
| Разрешение при записи | 640x224/640x272 | 640x224/640x272 |

## Обзор устройства

## Передняя панель

### Тонкая модель

-с одним внутренним накопителем

### Модель со съемным устройством CD-ROM/DVD-ROM

-одно съемное устройство (накопитель или CD-ROM/DVD-ROM) и один внутренний накопитель

Управление:

| No. | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | (( REW | Перемотка назад для поиска записанного фрагмента. |
| 2 | II/( PLAY/PAUSE | Остановка или пауза воспроизведения видео |
| 3 | (( FF | Перемотка вперед для поиска записанного фрагмента. |
| 4 | ( STOP | Остановка воспроизведения или создания архива. |
| 5 | ● REC | Начало или остановка воспр./создания архива. |
| 6 | MODE | Выбор параметров отображения экрана 1/4(1/4/8). |
| 7 | ( MENU | Вход в меню или переход в предыдущий список меню. |
| 8 | ( / (UP | Перемещение по списку меню. Также позволяет выбрать опции меню или изменить параметры. |
| 9 | ( / ( DOWN | Перемещение по списку меню. Также позволяет выбрать опции меню или изменить параметры. |
| 10 | ( SELECT/ENTER | Изменение значений параметров в меню. |

Индикаторы:

| No. | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 11 | Power LED | Питание включено и устройство работает нормально. (Зеленый) |
| 12 | Hard disk Actived LED | Индикатор мигает – накопитель работает нормально (Красный) |

I/O:

| No. | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 13 | IR Receiver | Приемник ИК сигнала с ПДУ |
| 14 | USB | Подключение USB диска для обновления прошивки или создания резервной копии |

## Задняя панель

4 кан. регистратор (со съемным накопителем)

4 кан регистратор (без съемного накопителя)

8 кан регистратор (со съемным накопителем)

8 кан регистратор (без съемного накопителя и без разъемов для датчиков)

| No. | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Подключение выносного ИК датчика (опция) |
| 2 | VGA разъем для подключения монитора (DB-9) |
| 3 | Аудио вход |
| 4 | Кнопка Вкл./Выкл. Устройства |
| 5 | USB порт (используется ТОЛЬКО для подключения мыши. Подключать мышь до включения питания устройства) |
| 6 | S-VIDEO выход |
| 7 | VIDEO OUT (выход видео для подключения ТВ или монитора) |
| 8 | VIDEO IN (BNC) видео вход для подключения камер |
| 9 | General Purpose I/O for SENSOR/ALARM/RS485 |
| 10 | DC-IN (12V) вход для подключения адаптера питания |
| 11 | AUDIO-OUT аудио выход |
| 12 | LAN (RJ45) подключение сети |
| 13 | NTSC/PAL SELECTOR переключатель выбора системы цветности |

## Пульт дистанционного управления

| No | Кнопка | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | REC | Начало/остановка записи/создания резервной копии. |
| 2 | ( DVR | Нет |
| 3 | ( PTZ | Переключение между режимами PTZ* |
| 4 | (( REW | Просмотр записанного видео в обратном направлении. |
| 5 | ( STOP | Остановка воспроизведения/создания копии. |
| 6 | II PAUSE | Пауза записи или воспроизведения. |
| 7 | (( FF | Просмотр записанного видео. |
| 8 | ► PLAY | Воспроизведение. |
| 9 | ( MENU | Вход в меню или выход из него. |
| 10 | ▲(UP)/ ▼(DOWN)/ ( (LEFT)/ ►(RIGHT) | Перемещение по меню. Также кнопки используются для изменения значений параметров. |
| 11 | ( (Enter/Select) | Изменить или подтвердить внесенные изменения. |
| 12 | ( AUTO | Запуск последовательного отображения каналов на экране. |
| 13 | MODE | Возврат к режиму отображения каналов 4/8.. |
| 14 | － ZOOM OUT | нет |
| 15 | ＋ ZOOM IN | нет |
| 16 | 1,2,----16 (Channels) | Выбор каналов (CH1~CH16 в зависимости от регистратора) |

# Установка

Убедитесь что питание устройства отключено!

## Установка накопителей

В регистраторе существует два посадочных места для установки накопителей и устройств. Переднее съемное посадочное место используется для установки R/W CD-ROM/DVD-ROM (или съемного накопителя) и одно внутреннее 3.5” для подключения IDE накопителей (по-умолчанию) или с SATA интерфейсом.

Установите прерывание на накопителе в положение “Master”. Второй накопитель необходимо выставить в режиме “Slave”.

### Установка съемного накопителя

Шаг 1: Откройте замок съемного контейнера и удалите его из регистратора.

Шаг2: Снимите верхнюю крышку контейнера и подключите кабели к накопителю. Установите накопитель внутрь контейнера.

Шаг3: Закрепите 4 винта с обеих сторон, закройте контейнер крышкой и установите его в регистратор.

### Установка внутреннего накопителя (IDE интерфейс)

Шаг 1: Удалите 3 винта с задней панели регистратора. Сдвиньте крышку регистратора назад и поднимите ее.

Шаг 2: Удалите 2 винта с крепежной пластины накопителя. Сдвиньте ее в сторону задней панели регистратора и установите на нее накопитель.

Шаг 3: После установки накопителя закройте регистратор крышкой.

### Установка внутренних накопителей (SATA интерфейс)

Необходимо установить переходник IDE на SATA (опция) для установки накопителей с IDE интерфейсом в устройство SATA.

Шаг 1: Установка переходника IDE - SATA Bridge в регистратор.

Удалите 3 винта с задней панели регистратора. Сдвиньте крышку регистратора назад и поднимите ее.

Шаг 2: Установите переходник IDE - SATA Bridge как показано на рисунке:

Шаг 3: Убедитесь что перемычки на переходнике IDЕ- SATA bridge (JS2) как показано на рисунке.

Шаг 4: Удалите 2 винта с крепежной пластины накопителя. Сдвиньте ее в сторону задней панели регистратора и установите на нее накопитель. После установки накопителя закройте регистратор крышкой.

## USB разъем на задней панели регистратора

USB разъем, расположенный на задней панели регистратора, используется исключительно для подключения USB мыши.

Не подключайте к этому разъему никакие другие устройства.

## Подключение камер

Для подключения камер используются разъемы, обозначенные как CH1, CH2, CH3 и CH4.

Каждая камера имеет два основных подключения: BNC (видео сигнал) и Power (питание).

Подключите BNC кабель к видео входу регистратора  “VIDEO-IN”. Питание камеры подсоедините к блоку питания, который поставляется с камерой.

Купольные камеры имеют еще разъем RS485 для подключения управления.  Далее в руководстве указано как подключать управляемые камеры к регистратору.

## Выбор RS485/RS232

Регистратор оснащен одним «com» портом. Установите перемычку в нужное положение для выбора требуемого режима работы - RS232 или RS485.

### 4-х канальный регистратор триплекс

Снимите крышку регистратора. На основной плате имеется разъем JS1: выберите требуемый режим работы RS485 или RS232, как показано на рис.

### 8-ми канальный регистратор триплекс

Снимите крышку регистратора. На основной плате имеется разъем JS1: выберите требуемый режим работы RS485 или RS232, как показано на рис.

## Выбор системы видеоизображения

Регистратор может работать с двумя различными системами видеоизображения -  NTSC и PAL.

### 4-х канальный регистратор триплекс

Снимите крышку регистратора. На основной плате имеется разъем JS2, который отвечает за включение требуемой системы видеоизображения - NTSC или PAL. Замкните контакты, как то указано на рисунке.

### 8-ми канальный регистратор триплекс

Выбор стандарта видео производится с помощью переключателя на задней панели регистратора, как это указано на рисунке.

## Подключения

Перед началом использования регистратора убедитесь, что все устройства как то: внешние мониторы, камеры, кабели и устройства ввода у вас подключены, как это указано на диаграмме:

### 4-х канальный регистратор триплекс

### 8-ми канальный регистратор триплекс

## Установка датчиков

К регистратору возможно подключить до 4/8 внешних датчиков, как это указано на нижеприведенной диаграмме.

Каждый датчик имеет две линии: сигнал и земля.

### 4-х канальный регистратор триплекс

### 8-ми канальный регистратор триплекс

## Установка внешнего сигнала

К регистратору возможно подключить один внешний громкоговоритель для звукового оповещения. Подключите в соответствии с указанной диаграммой.

### 4-х канальный регистратор триплекс

### 8-ми канальный регистратор триплекс

# Запуск системы видео-регистратора

После корректной установки устройства Вы можете приступить к записи или воспроизведению видеоданных. Включите устройство.

После включения устройства, в течение нескольких секунд будет произведена проверка накопителя и информация будет отображена на экране.

На рисунке показан режим работы устройства – отображение происходящего в реальном времени

## Команды

### Потеря видео

Если на экране отображено сообщение “VIDEO LOSS-CHx”, это означает, что произошла потеря видеосигнала на камере указанной в сообщении. Убедитесь что питание камеры и разъем видео подключены.

### Кнопки управления

( : Нажмите на кнопку для вызова экранного меню и выхода из него.

( / ( (( / (): Вверх / Вниз – навигация по меню. Также используется для выбора опций в меню и изменения значений и параметров регистратора.

(/(((/(): Влево/Вправо – навигация по меню.

(: Выбор / Ввод - выбор опции или подтверждение изменения.

### Управление мышкой

### Информация о состоянии

В верхней части экрана отображены индикаторы состояния системы.

: Камера в работе	 : Потеря видеосигнала с камеры

: Идет запись		 : Остановка записи

: Сеть активна 	 : Сеть не подключена

: CD / CDRW

: состояние HDD	 : Накопитель 1			 : Накопитель 2

: USB диск

: Включение системы перезаписи при заполнении жесткого диска.

XX%: Объем записи на жестком диске (указано в %)

2007/12/25: Дата

18:25:31: Время

: Ротация каналов

### Пиктограммы

Панель управления с несколькими пиктограммами отображающими статус системы появляется при нажатии на кнопку “(” (Выбор) или при перемещении курсора мыши в нижнюю часть экрана.

: : 4 Окна просмотра (4 канала)		: : 9 Окон просмотра (8 каналов)

: Автоматическая ротация каналов (с 1~4 или 1~8)

: Начало записи			 : Остановка записи

: Вход в основное меню

: Меню воспроизведения, воспроизведение записанных данных

: Меню архива, сохранение конфигурации

: Поиск событий

: Управление камерами PTZ

: Информация о записи

: Информация о накопителе

: Информация о сети

## Основное меню

Нажмите на кнопку  для вызова экранного меню. На экране появится диалоговое окно ввода пароля.

Введите шесть чисел с помощью кнопок передней панели регистратора ((/({(/() и () или пульта дистанционного управления. Пароль по-умолчанию - “123456”.

ESC/Discard: Наведите курсор на пиктограмму и нажмите кнопку мыши для выхода из диалогового окна. После корректного ввода пароля Вы получите доступ к меню настроек регистратора.

- Настройка канала: Выбор или указание канала для отображения/записи.

- Настройка записи: Настройка статуса записи канала, который был выбран в меню «Настройка канала».

- Настройка детекции: Выбор канала для детекции движения. Также используется для настройки состояния детекции и сенсора.

- Настройка системы: Настройка системы регистратора, включая дату/время, тон кнопок, скорость устройств ввода и т.д.

- Настройка оборудования: Обновление прошивки и настройка устройств ввода/вывода, такие как накопители, сеть, дисплей и аудио.

- Выход из меню: Выход и основного меню.

- Настройка канала

Нажмите на пиктограмму ( для входа в меню настройки канала.

(4 канала регистратор)				(8 каналов регистратор)

### Номер канала

Выбрать или указать на канал для записи/отображения.

”/” (по-умолчанию) (Полноэкранный режим): Вы можете просмотреть / записать все каналы (4 или 8) в полноэкранном режиме “1,2,3,4” или “1,2,3,4,5,6,7,8”: вы можете просматривать / записывать каждый канал из выбранных (4 или 8) и отображать его на экране.

### Активный канал

Установка канала в меню «Номер канала» для одновременного отображения на экране или записи.

“ON” – Отобразить на экране. Номер канала будет указан красным цветом.

“OFF”- Не отображать на экране. Номер канала будет указан белым цветом.

Каждый канал настраивается отдельно, выбирая его в меню “Номер канала”. Или нажмите на пиктограмму ”/”  для выбора всех каналов.

### Запись канала

Выбрать канал в меню “Номер канала”, который вы хотите записывать.

“ON” – запись, “OFF”- нет записи

Каждый канал настраивается отдельно, выбором его в меню “Номер канала”. Или нажмите на пиктограмму ”/” для выбора всех каналов.

### Скрытый канал

Выбрать канал в меню “Номер канала”, который вы хотите отобразить на экране. Выбор режима записи на это не влияет.

“ON” – Скрыть отображение на дисплее выбранного канала. Номер канала будет указан серым цветом. Режим записи включен.

“OFF”- Отображение на дисплее выбранного канала не скрыто.

Каждый канал настраивается отдельно, выбрав его в меню “Номер канала”. Нажмите на пиктограмму ”/” для выбора всех каналов.

### Название канала

Присвоить каждому каналу собственное название. Максимальная длина - 24 символа. Нажмите на кнопку “((” (Воспроизведение): вы можете выбрать из уже предустановленных названий: “Room”, Hall”, ” Door”, “Lift”, “Area”, “Floor”, “Entry”, “Point”.

Также вы можете ввести свое собственное название канала, используя клавиатуру, кнопки управления передней панели или ПДУ: ( / ( (( / () – вверх / вниз, (/(((/(): влево / вправо и нажмите на кнопку ”(” для подтверждения выбора. Название отображается сверху от номера канала.

### Интервал ротации

В полноэкранном режиме при переключении с одного канала на другой, временную задержку можно задать в промежутке от 2~30 сек.

### Регулировка цвета

Настройка качества видео для отображения изображения на мониторе.

- Яркость: Нажмите на кнопку “(”. Диапазон: 1~20. По-умолчанию - 10

- Контраст: Нажмите на кнопку “(”. Диапазон: 1~20. По-умолчанию - 10

- Гамма: Нажмите на кнопку “(”. Диапазон: 1~32. По-умолчанию – 16

- Насыщенность: Нажмите на кнопку “(”. Диапазон: 1~32. По-умолчанию - 16

## Настройка записи

Нажмите на пиктограмму ( для входа в меню настройки записи.

### Автоматическая запись

Выбор периода записи: 0сек (ВЫКЛ), 10сек, 20сек, 30сек, 40сек, 50сек или 60сек. Автоматическая запись позволит автоматически возобновить процесс записи в случае экстренного выключения.

### Качество видео

Существует три различных уровня установки качества видео: НОРМАЛЬНОЕ, НИЗКОЕ, ВЫСОКОЕ.

По-умолчания стоит уровень - НОРМАЛЬНЫЙ. При выборе более высокого качества изображение при воспроизведении будет более четким. Но при этом записанный видеоряд будет занимать больше места на накопителе.

### Скорость

Настройка скорости записи на каждый канал.

#### Автоматический баланс

Установка скорости записи на все каналы и поддержание оптимального выбора скорости записи по каждому каналу в отдельности.

При срабатывании датчика срабатывает запись активного канала и данный канал получает приоритет в скорости записи.

#### Скорость записи

Позволяет настраивать скорость записи по каждому каналу индивидуально.

Для 4-х канального видео-регистратора общая скорость записи на все каналы составляет 60FPS (кадров в секунду). По-умолчанию скорость записи установлена на 15 кадров в секунду.

Для 8-ми канального видео-регистратора общая скорость записи на все каналы составляет 56/60FPS (кадров в секунду).  По-умолчанию скорость записи установлена на 7 кадров в секунду.

### Запись по расписанию

Используется для настройки записи по расписанию, в течение недели с воскресенья по субботу. Каждый день программируется в течение 24 часов.

- Номер канала

Используется для программирования по расписанию каждого канала.

”/”: Все каналы будут запрограммированы на единое расписание.

“1,2,3,4” или “1,2,3,4,5,6,7,8”: Каждый канал в отдельность будет запрограммирован.

- Выбор режима записи

Существуют 5 различных режимов записи: Выкл., Время, Движение, Датчик, Движение и Датчик.

“(/(((/()” : Перемещение вправо и влево.

“(” : Подтверждение выбора.

Выкл. : Запись отключена.

Время : Указывает на запрограммированную запись по расписанию.

Датчик : Указывает на запись по срабатыванию датчика. Запись начнется при срабатывании подключенных к устройству внешних датчиков.

Движение : Указывает на запись при срабатывании встроенного датчика движения.

Движение и датчик : Указывает на запись при детекции движения и срабатывании внешних датчиков.

- Запись по расписанию

“(/(((/()” : Перемещение вправо и влево.

“(” : Подтверждение выбора.

“((((/()”: Передвижение вверх и вниз.

Для установки одинаковой конфигурации для всех каналов на запись в течение всех 7 дней круглосуточно нажмите на индикатор “(”

Для установки режима “Движение” на срабатывание в течение 7 дней наведите курсор на индикатор “(” и нажмите ”(”:

Если вы хотите выбрать единую конфигурацию для одного дня, нажмите на индикатор “(”

Если вы хотите установить запись так, чтобы она шла в воскресенье при срабатывании датчика, а в субботу по детекции движения, установите параметры, как показано на рисунке.

Для настройки определенного времени для каждого дня недели выберите “(”

К примеру, временной диапазон выбран 23:00-24:00 и выставлен режим “Датчик” для всей недели.

Чтобы задать конкретное время записи в нужный день недели, переместите курсор на требуемое время и выберите необходимый режим записи. К примеру, установка записи по срабатыванию детекции движения на субботу с 19.00 до 24.00 и вторник с 2.00 до 4.00:

## Настройка детекции

В данном меню вы сможете настроить чувствительность встроенного детектора движения на каждый канал в отдельности.

### Выбор канала

Сперва выберите требуемый канал для детекции движения.

”/” (по-умолчанию) (полноэкранный режим): вы можете задействовать детекцию движения на все каналы (4 или 8)

“1,2,3,4” или “1,2,3,4,5,6,7,8”: вы можете задать детекцию движения на каждый канал в отдельности (4 или 8)

### Потеря видео

Выбор канала для использования детекции движения.

“Звук выключен”: Звуковое оповещение отключено.

“ Сигнал короткий”: Издает короткий сигнал из динамика регистратора при потере видеосигнала.

“ Сигнал длинный”: Издает длинный сигнал из динамика регистратора при потере видеосигнала.

“ Оповещение короткое”: Короткий сигнал, издаваемый внешним громкоговорителем при потере видеосигнала.

“ Оповещение длинное”: Длинный сигнал, издаваемый внешним громкоговорителем при потере видеосигнала.

### Включение полноэкранного режима при срабатывании датчика

Установка времени показа на полном экране того канала, датчика которого сработал. Продолжительность отображения может быть от 1 сек до 30 сек.

“OFF” : Выключение просмотра канала при срабатывании датчика.

### Тип режима

Есть два режима : “Initial Trigger” и “Continuous Trigger”.

Первичное срабатывание: При срабатывании события на выбранном канале видео будет отображаться в полноэкранном режиме в течение заданного временного интервала. В этот момент все прочие события будут проигнорированы.

Продолжительное срабатывание: При срабатывании события на выбранном канале видео будет отображаться в полноэкранном режиме в течение заданного временного интервала. В этот момент будет продолжаться мониторинг канала. При возникновении в этот момент другого события этот канал будет отображаться в полноэкранном режиме и начнется отсчет заданного в настройках времени.

### Настройка движения

Настройка конфигурации детекции движения.

#### Режим движения

Выбор уровня чувствительности детекции движения: “Чувствительность выключена”, “Чувствительность низкая”, “ Чувствительность нормальная”, “ Чувствительность высокая” или “ Чувствительность высшая”.

#### Время записи

Настройка времени записи движения: 5 сек, 10сек, 15 сек, 20 сек, 25 сек, 30 сек, 45 сек, 60 сек, 90 сек, 120 сек, 150 сек или 180 сек

#### Режим оповещения

Настройка режима оповещения для детекции движения.

“Звук выключен”: Звуковое оповещение отключено.

“ Сигнал короткий”: Издает короткий сигнал из динамика регистратора при потере видеосигнала.

“ Сигнал длинный”: Издает длинный сигнал из динамика регистратора при потере видеосигнала.

“ Оповещение короткое”: Короткий сигнал, издаваемый внешним громкоговорителем при потере видеосигнала.

“ Оповещение длинное”: Длинный сигнал, издаваемый внешним громкоговорителем при потере видеосигнала.

#### Длительность сигнала

#### Вы можете задать различный интервал срабатывания звукового сигнала - “Nonstop” (постоянный), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 или 60 секунд.

#### Настройка зоны движения

Выделите зону слежения для каждой камеры, чтобы задействовать систему детекции движения.

Вы можете сделать это, используя мышь или кнопки управления (((), (((), (( ((), ((((). После того как зона слежения будет задана нажмите на кнопку “(” чтобы сохранить изменения.

### Настройка датчиков

#### Режим датчиков

Режимы датчиков:  “Not Installed”, “Normal-Open” или “Normal-Close”.

#### Время записи

Время записи при срабатывании датчика: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 150 или 180.

#### Режим оповещения

Включение режима оповещения при детекции движения.

“Mute”: Звуковое оповещение отключено.

“ Buzzer-Short”: Издает короткий сигнал из динамика регистратора при потере видеосигнала.

“ Buzzer-Long”: Издает длинный сигнал из динамика регистратора при потере видеосигнала.

“ Alarm-Short”: Короткий сигнал, издаваемый внешним громкоговорителем при потере видеосигнала.

“ Alarm-Long”: Длинный сигнал, издаваемый внешним громкоговорителем при потере видеосигнала.

#### Длительность сигнала

Вы можете задать различный интервал срабатывания оповещения: “Nonstop” (постоянный), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 или 60 секунд

## Настройка системы

Настройка пароля, времени, даты и тон кнопок.

### Сообщения об ошибках

Список сообщений об ошибках регистратора.

“((”(Воспроизведение) : Стереть все сообщения об ошибках. “/” : Показать время появления сообщения об ошибке.

### Настройка просмотра

Настройка отображения информации регистратора.

#### Подсказки по иконкам

“ON” – Отображение на экране подсказок пиктограмм

“OFF” –Выключение подсказок

Для получения более детальной информации прочитайте раздел 1.5

#### Сообщение об ошибке

“(ON” – Сохранить/отобразить сообщения об ошибках.

“XOFF” – Не отображать сообщения об ошибках.

#### Статус системы

Информация о состоянии системы включает в себя индикацию о состоянии записи, информацию о сети, накопителе, дате/времени и перезаписи. Отображение информационных пиктограмм можно настраивать индивидуально.

#### Информация о канале

Информация о канале включает в себя номер канала, название канала, индикатор состояния записи, индикатор потери видеосигнала, режим записи, режим детекции и указание о типе оповещения. Отображение информационных пиктограмм можно настраивать индивидуально.

.,,,,,, ; Номер канала

: Индикатор записи		 : Состояние видео сигнала

: Режим детекции и состояние (Мигает, если сработал датчик)

: Внешнее оповещение активно 			 : Оповещение активно

### Настройка Даты/Времени

Для установки даты и времени

#### Формат даты

Выбор формата отображения даты/времени: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY или YYYY/MM/DD. (YYYY-Год, MM-Месяц, DD-День)

#### Установка часов

Используется для установки даты и текущего времени.

( / ( (( / (): Вверх / Вниз – Изменение значения

(/(((/(): Влево/вправо – выбор поля, которое необходимо изменить

( : Для выхода из меню

#### Часовой пояс

Выберите часовой пояс, в котором вы находитесь.

#### Переход на летнее время

Выберите месяц, неделю, день и час для включения опции перехода на летнее время.

#### NTP Сервер

Используется для синхронизации через интернет даты и времени регистратора.

- Сервер активен: “(Вкл.”-Функция включена.

- IP сервер: IP адрес NTP сервера

- Интервал (Дни): Задать периодичность синхронизации.

- Синхронизовать: Задействовать синхронизацию с NTP сервером.

### Настройка тона кнопок

Установка тонового сигнала при нажатии на кнопки мыши, клавиатуры и кнопок ПДУ.

Существует четыре режима: звук выключен, тон A, тон B, тон C.

### Настройка устройств ввода

Установка скорости устройств ввода данных в регистратор: мышь, скорость повтора нажатий кнопок мыши, клавиатура и ПДУ. Значения: низкая, нормальная или быстрая скорость повтора.

### Автоматический выход из меню

Если вы не хотите, чтобы система сама выходила из текущего меню, то поставьте значение в положение “Выкл.” Для включения автоматического выхода из меню задайте значения задержки: 10 сек, 20сек , 30сек, 40сек, 50сек или 60сек.

## Настройка оборудования

Нажмите на кнопку ( для входа в меню “Настройка оборудования”.

### Настройка доступа

Настройка прав доступа пользователя и установка пароля.

“II(”: Создать новую учетную запись.   “(”: Удалить учетную запись.

“(( ((), (((()” Установка учетной записи с ограничениями “(” или доступ не разрешен - “X”

(Account Active): Учетная запись активна

( (Account Disable): Учетная запись не активна

Account ID (account name): Введите название учетной записи

Passwd (Password): Введите 6 символов или цифр для установки пароля.

При доступе пользователя из сети пароль будет отображен в виде “******”.

Пометка:

- Если все учетные счета отключены или ни одной учетной записи не задано, то у регистратора не будут заданы права доступа.

- Если хоть одна функция отключена для всех пользователей, то данная функция не требует настроек пароля.

### Настройка накопителя

Настройка накопителя и функции повторной перезаписи

#### Повторная запись

“(Вкл.”: Включает систему повторной записи при заполнении накопителя.

“X Выкл.”: Функция перезаписи отключена.

#### Информация о накопителе

Полная информация о накопителе

- Начало записи: Дата и время начала записи на накопителе

- Конец записи: Дата и время последней записи на накопитель

- Размер записи: Объем записи / Общий объем записи накопителя в мегабайтах. Также в % показывает, какой объем пространства был использован.

- Кол-во событий: Количество событий записанных / Общий объем событий.

#### Накопитель Master

Информация о накопителе Master

- Модель: Модель накопителя Master.

- Начало записи: Дата и время начала записи на накопителе

- Конец записи: Дата и время последней записи на накопитель

- Размер записи: Объем записи / Общий объем записи накопителя в мегабайтах. Также в % показывает, какой объем пространства был использован.

- Кол-во событий: Количество событий записанных / Общий объем событий.

- Форматировать накопитель: Используется для форматирования накопителя. Если система находится в режиме записи, то она не даст вам отформатировать накопитель и на экране появится сообщение …

### Настройка сети

Настройка конфигурации сети.

#### Сеть активна

Сеть необходимо активировать, перед тем как начнете пользоваться.

“ ( Вкл.” : Сеть активирована и готова к использованию.

“ X Выкл.” : Сеть выключена.

#### Доступ клиента

“(YES” – включение функции сетевого клиента.

“X NO” – сетевой клиент отключен.

#### Качество видео

Настройка качества передачи видео - высокое, нормальное, низкое.

#### Передача аудио

“(Вкл.” : Передача аудио включена.

“X Выкл.”: Передача аудио отключена.

#### Порт

Указание коммуникационного порта (ввод числового значения).

#### Настройка IP адреса

IP адрес используется как идентификатор IP устройства для того, чтобы другие сетевые устройства могли его найти и взаимодействовать с ним.

Существует два типа IP: Статический IP адрес и Динамический IP адрес (DHCP и PPPoE).

- Статический IP адрес: Если компьютер использует один и тот же IP адрес каждый раз как он подключается к сети, то это называется Статическим IP адресом. Установка статического адреса производится администратором системы вручную.

- DHCP: Если IP адрес назначается компьютеру удаленным сервером, который выполняет функцию сервера Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – то такой адрес называется Динамическим.

- PPPoE: Dialup и некоторые широкополосные сети не используют DHCP, но используют возможность присвоения динамического IP адреса протокола Point-to-Point Protocol over Ethernet.

- GATEWAY: Сетевой администратор задает IP адрес шлюза.

- SUBNET MASK: Маска подсети – набор логических адресов, которые присваиваются организации. Чтобы задать значения маски подсети проконсультируйтесь с системным администратором.

- MAC Address: Идентификационный номер каждого сетевого адаптера, присвоенного на аппаратном уровне.

#### Настройка сервера

Настройка конфигурации сервера.

- DNS адрес по-умолчанию: The Domain Name system (DNS) translate  hostnames to IP addresses (default setting)

If there is no customer DNS address setting or fail, DVR will go for Default DNS Address.

- DNS адрес пользователя: The Domain Name system (DNS) translate hostnames to IP addresses (customer setting).

- WEB сервер: WEB Server регистратора отвечает за запросы, поступающие от интернет обозревателя или систем удаленного мониторинга.

“Сервис включен”: Включение функции WEB сервера.

“Порт”: Назначение порта WEB серверу.

“Загрузка файла IE ActiveX”: Загрузка компонентов Active-X в регистратор, для удаленного просмотра регистратора на ПК.

Скопируйте компоненты Active-X с установочного диска и запишите их на USB диск. Подключите USB диск к регистратору для проведения установки.

- Dynamic DNS:

“Service Active”: Включение услуги Dynamic DNS.

“Provider”: Веб сайт / IP адрес провайдера Dynamic DNS

“Server Name”:  Название Dynamic DNS

“Account”: Учетная запись Dynamic DNS

“Password”: Пароль Dynamic DNS

Ознакомьтесь с деталями по предоставлению услуги DDNS Service

- Name Server: Name Server использует name-service протокол.

“Service Active”: Включение названия услуги

“DVR ID on LAN”:Идентификатор регистратора в сети

“IP Address”: IP адрес сервера

“Port”: Порт регистратора в сети

“Update Interval”: Интервал времени для проведения обновления.

### Настройка экрана

Настройка информации об экране

#### Рамка вокруг экрана

“(Вкл.” : Включение рамки экрана.

“X Выкл.”: Выключение рамки экрана.

#### Регулировка видео

Настройка положения изображения на экране монитора с помощью кнопок (/(((/() или ( / ( (( / (). “/” : Возврат к настройкам по-умолчанию.

#### VGA разрешение

Выбор разрешения для VGA выхода регистратора - 640x480, 800x600, 1024x768 или 1280x1024.

### Настройка аудио

Настройка опций при работе с аудио сигналом, включая запись аудио, выключение звука, регулировка входящего или выходящего аудио сигнала.

#### Запись аудио

“(ON”: Включить запись аудио.

“X OFF”: Отключить запись аудио

#### Выключение звука

“(ON”: Включение звука

“X OFF”: Выключение звука

#### Громкость входящего аудио

Регулировка громкости входящего аудио

“X OFF”: Выключение звука входящего аудио

“1,2,3,4…….10”: Повышение громкости входящего аудио.

#### Громкость выходящего аудио

Регулировка громкости выходящего аудио

“X OFF”: Выключение звука выходящего аудио

“1,2,3,4 …….10”: Повышение громкости выходящего аудио.

### Обновление прошивки

Обновление прошивки регистратора через USB диск.

Подключите USB диск к USB порту регистратора

Подключите USB диск к USB порту, находящемуся на передней панели регистратора.

После подключения USB диска, внизу экрана появится надпись – «Чтение информации о файле»

При возникновении ошибки USB диска или файла на экране появится надпись – Файл не найден или ошибка диска. Проверьте USB Диск и/или файл и подключите его снова.

После того, как система прочитает файл с прошивкой, на экране появится надпись “Процесс обновления”. Также будет указана вся информация об обновленной прошивке. Нажмите на кнопку “” чтобы начать процесс установки обновления прошивки.

Во время проведения обновления прошивки регистратора на экране появится сообщение  - “Обновление прошивки, Ждите”.

После завершения обновления прошивки на экране появится сообщение: Обновление прошивки успешно, перезапуск системы ----“ и регистратор перезапустит систему, сохраняя при этом все ранее заданные настройки.

### Загрузка заводских установок

Используется для сброса всех заданных настроек регистратора и возврат к заводским установкам.

## Выход из основного меню

Для выхода из меню и сохранения / отмены всех установок.

### Выход и сохранение настроек

Для выхода из меню с сохранением всех настроек.

### Выход без сохранения настроек

Для выхода из меню без сохранения настроек.

# Воспроизведение

Нажмите на кнопку  “(” (или “II(”) для входа в меню воспроизведения

- HardDrive Select: Выбор накопителя, с которого будут воспроизводиться данные.

- Channel Select: Выбор воспроизведения определенного канала.

- Play Begin Time: Выбор времени начала воспроизведения.

- Play End Time: Выбор времени завершения воспроизведения.

Опция: Переключение между экранами

Воспроизведение: Запуск воспроизведения записанных данных.

По завершению воспроизведения файла он будет помечен значком - “(”

Архивная копия: Используется для создания резервной копии.

Команды и состояние записанных данных:

- S/N of Recorded Data: Система присваивает серийный номер записанным данным.

- Конфигурация записи

/  : Начало / конец записанных данных.

: Выбранный накопитель.

: Режим записи

: Данные, которые можно воспроизводить.

Если данная пиктограмма отсутствует, это означает, что нет видео данных, которые можно воспроизвести.

- Время записи: Дата/время записанных данных

- Состояние

( : Видео данные были воспроизведены.

:. Имело место отключение питания системы.

- Searching: Панель управления поиска записанных данных с помощью мыши. Для простоты и удобства использования.

Резервная копия на USB

Нажмите на кнопку “(” (или “II(”) для входа в меню воспроизведения.

- HardDrive Select: Выбор накопителя, данные которого необходимо сохранить.

Используйте кнопки перемещения “((((/()” и выберите те записанные данные, которые вы хотите сохранить в резервной копии. Нажмите на кнопку ”” для входа в меню создания резервной копии.

На экране будет отображено меню создания резервной копии, информация о накопителе и данные, которые вы выбрали в меню воспроизведения.

- Hard Drive: Накопитель, который вы выбрали в меню воспроизведения и данные которого вы хотите сохранить в резервной копии.

- Backup Device: Система предложит вам выбрать устройство, на котором будет создана резервная копия: CDRW или USB диск. Если CDRW не установлен в регистраторе, то выбрать его нельзя.

- Free Capacity: Система автоматически подсчитает возможное свободное место на устройстве для создания резервной копии.

## Создание резервной копии на USB устройство

Регистратор поддерживает функцию создания резервной копии на USB диске, который подключается к USB разъему на передней панели устройства.

Вы также можете изменять временной интервал записанных файлов, которые вы хотите сохранить в резервной копии. Введите время начала и время окончания и подключите USB диск. “Free Capacity”, “Estimate Time”, ”Backup Period” и “Размер резервной копии” будут изменены автоматически.

Также в зависимости от наличия записанных видео данных в выбранных файлах время начала и время окончания будут откорректированы автоматически.

Нажмите на кнопку “”, чтобы запустить процесс создания резервной копии на USB диск.

## Создание резервной копии на CDRW

Данный регистратор также поддерживает создание резервной копии на CDRW.

Вы можете изменять временной интервал записанных файлов, которые вы хотите сохранить в резервной копии. Введите время начала и время окончания и вставьте чистый диск в устройство записи – CDRW. Для создания резервной копии на CD диске требуется больше времени, чем на USB диске.

Подключение ПК через Local Area Network (сеть)

## Поиск IP адреса маршрутизатора

В операционной среде Windows нажмите на кнопку «Пуск» и «Запуск».

Введите “CMD” и нажмите на кнопку “OK”.

В окне DOS введите команду “ipconfig” и выпишете номер адреса Default Gateway IP адрес роутера.

- Поиск IP адреса регистратора

Выключите регистратор.

IP адрес роутера - 192.168.11.1，

Сетевой домен - 192.168.11.xxx，

Обычно используемые IP адреса: 192.168.11.2~192.168.11.253，

Рекомендуемый IP адрес: от 192.168.11.160  до 192.168.11.199.

Проведите поиск IPадреса, который в данный момент не используется.

Введите в DOS окне команду “ping 192.168.11.188”

Если на экране появится сообщение “Время ожидания истекло”, то это означает, что введенный IP адрес на данный момент не используется и может использоваться в регистраторе.

Если на экране появится сообщение “Reply from 192.168.11.188: bytes=32 time<10ms TTL=128”, то это означает, что данный IP адрес [192.168.11.188] уже используется. В этом случае попробуйте найти другой  IP адрес, который не используется.

Вернитесь в меню регистратора: “Настройка сети” и введите IP адрес.

- IP адрес: Введите адрес регистратора [192.168.011.188]

- Шлюз: Введите IP адрес шлюза [192.168.011.001]

- Маска подсети: 255.255.255.0

- Порт: Введите номер порта регистратора [14338 14337]

## DDNS сервис

Для регистратора возможно установить только один статический IP адрес. Использование динамических адресов не предусмотрено. При использовании динамических адресов необходимо воспользоваться услугой DDNS.

DDNS является сервисом, который переводит названия интернет доменов в IP адреса и работает с динамическими IP адресами (назначается ISP сервером).

Пометка: Для взаимодействия между ПК и регистратором, если последний подключен в локальную сеть, необходимо использовать роутер.

### Регистрация DDNS сервиса

Есть три варианта для регистрации DDNS:

www.no-ip.com, www.changeip.com и www.dyndns.com

Воспользуемся интернет сайтом DDNS: http://www.dyndns.com.

Создайте учетную запись.

### Создайте DynDNS учетную запись

Нажмите на кнопку Create Account и начните создание своей собственной DynDNS учетной записи и заполните все пустые поля:

После того, как вы нажмете на кнопку "Create Account" на экране будет отображено: “Account Created”.

DynDNS создаст учетную запись и отправит вам письмо на указанный адрес электронной почты. Вам необходимо будет подтвердить создание учетной записи в течение последующих 48 часов после получения уведомления. В противном случае созданная учетная запись будет аннулирована.

Нажмите на https://www.dyndns.com/account/confirm/qMAlozR5sLqNIAyeTCfdAA для подтверждения создания учетной записи

### Вход и Host Service

Войдите, используя заданные «имя» и «пароль».

Перейдите к разделу “My Service” для получения имени хоста

Укажите название для DDNS IP, который будет присвоен DDNS настройкам регистратора.

Для примера введем название DVR-HOST.dyndns.biz и нажмем на кнопку “Create Host”

Использование сервиса DDNS завершено.

Просьба сохранить в надежном месте «имя пользователя», «пароль» и «Hostname»

### Настройка роутера

В большинстве случаев настройка роутера идентична. Приводим пример:

- Укажите провайдера услуги DDNS: DnyDNS.org (динамический)

- Укажите DDNS IP учетной записи DDNS (имя / пароль )

- Укажите IP регистратора

- Задайте пару портов подключения (порт управления / порт потока) , пример -”8841”

### Настройки DDNS регистратора

После завершения создания учетной записи DDNS, перейдите в меню настройки сервера регистратора и введите информацию о DDNS для сетевого подключения.

### Настройка ПК клиента

Войдите в раздел “Опции” клиентской программы и настройте конфигурацию DDNS.

# Программа Клиент и программа просмотра

Клиентская программа, которая устанавливается на ПК и используется для удаленного мониторинга записи воспроизведения, управления и создания резервных копий данных, записанных на регистраторе. Программу можно использовать с регистраторами для 4-х и 8-ми каналов с одним каналом аудио. Также с помощью данной программы вы можете захватывать изображение, конвертировать видео файлы, записанные на регистраторе в формат AVI или JPEG для их последующего воспроизведения.

Программа для просмотра была разработана специально для просмотра записанного видео, захвата изображения и конвертирования видео в формат AVI, который поддерживается операционными системами Windows2000/WindowsXP/VISTA.

## DirectX

Перед тем, как устанавливать на вашем ПК программу для просмотра убедитесь, что DirectX 9.0 или выше установлен на вашем ПК. Для проверки и установки посетите сайт компании Microsoft по адресу: http://www.microsoft.com/downloads/ или установите с компакт диска, прилагаемого к регистратору.

## Установка программы для просмотра и удаленного доступа

После установки DirectX воспользуйтесь установочным компакт диском, который поставляется в комплекте с регистратором. Установите диск в привод, и на экране появится диалоговое окно:

Выберите из списка “4/8/9 Channel DVR UNIVERSAL VERSION (Support DDNS)”

( 4 –х канальный регистратор

PAL/NTSC система (4 канала) Английский

( 8-ми канальный регистратор

PAL/NTSC система (8 каналов) Английский

Выберите требуемый регистратор и сохраните программу PDvr4TWN Viewer (4канала) или PDvr8TWN Viewer (8каналов) на вашем ПК.

## Работа с программой в операционной системе VISTA

При работе с программой просмотра в операционной системе VISTA необходимо изменить свойства программы для того чтобы можно было открывать диски: накопители и USB диски.

Шаг 1: Откройте свойства программы ……..

Выберите опцию  “ Advanced” в закладке Shortcut.

Шаг 2: В свойствах Advanced включите опцию “Run as administrator”, и нажмите на кнопку OK для завершения изменения настроек свойств программы.

## Описание программы просмотра

Нажмите на кнопку “Player” для того чтобы использовать данную программу в режиме проигрывателя.

### Органы управления программы

Кнопки управления

| № | Name | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | ( Открыть | Открывает видео файл с записанными данными |
| 2 | (( Перемотка назад | Нажмите на кнопку для перемотки назад. |
| 3 | ( Реверс | Воспроизведение в режиме реверс |
| 4 | ( I Предыдущий кадр | Покадровая перемотка назад |
| 5 | I I Пауза | Пауза воспроизведения |
| 6 | I ( Следующий кадр | Покадровая перемотка вперед |
| 7 | ( Воспроизведение | Начало воспроизведения видео |
| 8 | (( Перемотка вперед | Ускоренное воспроизведение вперед |
| 9 | Захват изображения | Захват изображения, сохранение в формате BMP |
| 10 | Режим (Полный) | Просмотр каждого канала на полный экран |
| 11 | Режим | Просмотр 4/8 каналов на экране |
| 12 | Звук | Включение и отключение звука |
| 13 | Громкость | Регулировка громкости звука |
| 14 | Видео | Воспроизведение видео |

Рабочие режимы

| 15 | Плеер | Работа программы в режиме просмотра |
| --- | --- | --- |
| 16 | Клиент | Работа программы в режиме клиента |
| 17 | AVI | Конвертирование видео файла в формат AVI. |

### Воспроизведение

Подключите к компьютеру USB диск с записанной на нем резервной копией данных. Нажмите на правую кнопку мыши и выберите опцию «Открыть диск» для выбора USB диска.

.

Нажмите на кнопку “OK” для начала воспроизведения данных.

## Описание программы «Клиент»

Нажмите на кнопку “Client” для работы с программой в режиме «Клиент» для удаленного мониторинга.

Основное окно программы перейдет в рабочий режим.

### Подключение программы к регистратору

Нажмите на кнопку “Client”и нажмите на левую кнопку мыши для вызова опций программы. Или нажмите на кнопку “(”, расположенную на панели управления.

Выберите опцию “Connect” и у вас на экране появится диалоговое окно «Логин». Введите IP адрес, пароль и порт регистратора.

IP Адрес / Порт: IP адрес/Порт являются IP адресом и портом, использующимися на удаленном регистраторе, к которому вы можете подключится с помощью статического или динамического IP адреса.

Пароль: Используется тот же самый пароль, что и при форматировании накопителя - “123456”.

После этого нажмите на кнопку “Login” для подключения программы к регистратору. После того как программа подключится к регистратору на панели управления, внизу будет отображен индикатор подключения - ” connected. Если программе не удалось подключиться, то внизу будет отображено сообщение «not connected».

### Информация о состоянии

### Индикаторы управления

После того, как программа подключится к удаленному регистратору, управление регистратором может осуществляться с помощью кнопок управления, отображенных в нижней части окна программы.

| № | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | (/ ( | Подключение сетевого соединения между ПК и регистратором. |
| 2 | / | Режим каналов. Отображение всех 4/8 каналов. Канал1, канал2….. канал8 в последовательном порядке |
| 3 |  | Отображение канала 1 в полном экране |
| 4 |  | Отображение канала 2 в полном экране |
| 5 |  | Отображение канала 3 в полном экране |
| 6 |  | Отображение канала 4 в полном экране |
| 7 | МЕНЮ | Вход в меню или выход |
| 8 | ВВЕРХ | Перемещение по списку меню вверх. |
| 9 | ВНИЗ | Перемещение по списку меню вниз. |
| 10 | ВЫБОР | Изменяет или подтверждает заданные значения в меню. |
| 11 | Динамик | Вкл./Выкл. Громкости звука. |
| 12 | Громкость | Регулировка громкости звука |

## Захват видео на ПК

Нажмите на кнопку “AVI”, находящуюся в верхней части экрана, для захвата видео, которое синхронизовано с регистратором и запишите видео на ПК в виде обычного видео файла

Перед началом захвата видео с регистратора на ПК, программа запросит вас, не повлияет ли это на уменьшение скорости работы интернета.

Также вы можете задать путь для сохранения файла.

Начните захват видео с регистратора на ПК.

Во время захвата видео индикатор “AVI” будет выглядеть перечеркнутым.

Нажмите еще раз на индикатор “AVI”, чтобы прервать/завершить процесс захвата видео и сохраните результат в файле. Индикатор “AVI” вернется в нормальное состояние.

## Воспроизведение

Для управления воспроизведением воспользуйтесь кнопками управления, находящимися внизу панели.

| 1 | I I Пауза | Перевод воспроизведения в режим паузы |
| --- | --- | --- |
| 2 | (( Назад | Ускоренное воспроизведение назад. |
| 3 | ( Воспр. | Начало воспроизведения видео |
| 4 | (( Вперед | Ускоренное воспроизведение вперед. |
| 5 | ( Стоп | Остановка воспроизведения или запись |
| 6 | Запись | Начало записи |

# Удаленное наблюдение с помощью обозревателя IE Browser

Вы также можете управлять регистратором с удаленного компьютера через обозреватель IE Browser. Перед запуском обозревателя IE Browser убедитесь, что надстройки Active-X существуют. Вы можете установить Active-X с прилагаемого установочного диска.

( 4 /8 каналов регистратор - управление ActiveX

При запуске обозревателя IE Explorer с использованием регистратора с выделенным IP адресом ознакомьтесь с параграфом  7.3.6 Настройка IP адреса. Нажмите на кнопку “this file” ,чтобы скачать Active-X с регистратора.

Убедитесь в том, что компоненты Active-X были ранее загружены в регистратор. Если в регистраторе не присутствуют компоненты Active-X, то на экране будет отображено сообщение: “404 ошибка, файл не найден”. Загрузка компонентов Active-X в регистратор описана в параграфе 7.3.7 Server setup / Upload IE ActiveX File.

Ниже приводится пример настроек:

IP адрес регистратора: 192.168.11.138  <IE Explorer / Web site>

Введите “Порт: 8841”, и “Пароль: xxxxxx”

Нажмите на кнопку  “Соединить”

4 Channel Version

8 Channel Version

Управление

| No. | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1,2,----9,A,B,…F | Числа (0,1,2~9) и символы (A,B,…,F) |
| 2 | ENTER | Используйте кнопку для подтверждения ввода, изменения значений в меню. |
| 3 | ＋ | Перемещение вправо / Смена канала |
| 4 | － | Перемещение влево / Смена канала |
| 5 | ▲(UP)/ ▼(DOWN)/ ( (LEFT)/ ►(RIGHT) | Перемещение вверх/вниз/влево/вправо по меню. Выбирать и менять значения настроек регистратора. |
| 6 | Select | Изменить или подтвердить выбор |
| 7 | ( STOP | Остановка воспроизведения / создание копии. |
| 8 | II PAUSE | Пауза при воспроизведении и записи. |
| 9 | ► PLAY | Воспроизведение видео файла. |
| 10 | ● REC | Начало и завершение записи. |
| 11 | < REW | Ускоренный просмотр назад записанного видео файла. |
| 12 | FF > | Ускоренный просмотр вперед записанного видео файла. |
| 13 | MENU | Вход или выход из меню. |

# Text boxes

4/8канальный Triplex DVR

Digital Video Recorder

Please power off the DVR.