information may change without notice.

Содержание

Внимание	4

Содержание упаковки	4

Введение	5

	Функции устройства	5

1.	Передняя панель	5

2.	Задняя панель	6

3.	Пульт дистанционного управления  (опция)	7

Установка	8

1.	Установка накопителей	8

1.1.	Установка внутренних накопителей (SATA интерфейс)	8

2.	USB разъем на задней панели регистратора	8

4.	Подключение камер	9

2.	Выбор формата видео	10

3.	Кабели	10

4.	Установка датчиков	11

5.	Установка звукового оповещения	12

Начало работы с регистратором	13

1.	Запуск системы	13

2.	Главное меню	14

2.1.	Потеря видео	15

2.2.	Can Not Find HDD	16

2.3.	Split View	16

2.4.	Работа с мышкой	16

2.5.	Доступ в систему	17

3.	Настройка	17

3.1.	Система	17

3.2.	Камера	21

3.3.	Запись по расписанию	24

3.4.	Учетная запись	26

3.5.	Создание резервной копии	26

3.6.	Выход из системы	27

4.	Осуществление поиска	27

4.1.	Поиск по времени	27

4.2.	Поиск с предварительным просмотром	29

4.3.	Поиск событий	29

5.	Быстрый поиск	30

6.	Настройка PTZ	31

Проигрыватель регистратора	32

# Внимание

- В целях Вашей безопасности обязательно отсоединяйте кабель питания от регистратора, перед тем, как будете проводить установку накопителей.

- Перед тем как начать пользоваться регистратором убедитесь, что все кабели подключены и не имеют повреждений.

- Для предотвращения короткого замыкания не оставляйте никаких деталей внутри регистратора.

- Старайтесь не подвергать регистратор резким перепадам температуры. Не размещайте регистратор в местах с повышенной влажностью или пылью. Рабочая температура регистратора 5℃~40℃.

- Размещайте регистратор в хорошо-вентилируемых местах и вдали от источников тепла.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия регистратора.

- Убедитесь, что прямые солнечные лучи не попадают на регистратор.

- Если Вы не уверены, что сможете настроить и правильно установить регистратор обратитесь за поддержкой специалиста.

# Содержание упаковки

- Регистратор

- Адаптер питания x 1

- Сетевой кабель x 1

- Руководство пользователя x 1

- Установочный диск x 1

- USB мышь X1

- ИК ПДУ x 1 (Опция)

# Введение

## Функции устройства

- Высококачественная цифровая запись с 4 видеовходов в формате MJPEG.

- Несколько функций: отображение, просмотр, воспроизведение, создание архивной копии и запись.

  - Определение потери видеосигнала, Watch Dog, функция «Day-Saving».

  - Определение зоны детекции движения с настройкой чувствительности

  - Звуковое оповещение / Датчик

- Простое и гибкое управление с помощью мыши и/или ПДУ (Опция)

- Видео выход x2

- Защита паролем

- Управление P/T/Z через RS485

- Создание резервной копии на USB устройство

- Обновление прошивки с USB устройства

- Встроенный проигрыватель для просмотра видео данных на ПК

- Проигрыватель регистратора для просмотра данных на накопителе

- Экранное меню

## Передняя панель

Индикаторы:

| NO | Название | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER | Вкл/Выкл питания для дисплея |
| 2 | MENU | Вход в меню для настройки системы |
| 3 | UP | Навигация по меню / Громкость + |
| 4 | DOWN | Навигация по меню / Громкость - |
| 5 | VIDEO | Переключение видео входа Регистратор/Видео вход |

## Задняя панель

| No. | Функция |
| --- | --- |
| 1 | USB порт (используется ТОЛЬКО для подключения мыши. Подключать мышь до включения питания устройства) |
| 2 | Аудио выход |
| 3 | Аудио вход |
| 4 | Монитор |
| 5 | VIDEO OUT (выход видео для подключения ТВ или монитора) |
| 6 | VIDEO IN (BNC) видео вход для подключения камер |
| 7 | General Purpose I/O for SENSOR/ALARM/RS485 |
| 8 | Включение питания |
| 9 | DC-IN (12V) вход для подключения адаптера питания |
| 10 | AUDIO/VIDEO вход |
| 11 | USB разъем для создания резервной копии |

## Пульт дистанционного управления  (опция)

| No | Кнопка | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | REC | Начало/остановка записи/создания резервной копии. |
| 2 | ( DVR | Нет |
| 3 | ( PTZ | Переключение между режимами PTZ* |
| 4 | (( REW | Просмотр записанного видео в обратном направлении. |
| 5 | ( STOP | Остановка воспроизведения/создания копии. |
| 6 | II PAUSE | Пауза записи или воспроизведения. |
| 7 | (( FF | Просмотр записанного видео. |
| 8 | ► PLAY | Воспроизведение. |
| 9 | ( MENU | Вход в меню или выход из него. |
| 10 | ▲(UP)/ ▼(DOWN)/ ( (LEFT)/ ►(RIGHT) | Перемещение по меню. Также кнопки используются для изменения значений параметров. |
| 11 | ( (Enter/Select) | Изменить или подтвердить внесенные изменения. |
| 12 | ( AUTO | Запуск последовательного отображения каналов на экране. |
| 13 | MODE | Возврат к режиму отображения каналов 4/8.. |
| 14 | － ZOOM OUT | Нет |
| 15 | ＋ ZOOM IN | Нет |
| 16 | 1,2,----16 (Channels) | Выбор каналов (CH1~CH16 в зависимости от регистратора) |

# Установка

Убедитесь что питание устройства отключено!

## Установка накопителей

Установка внутреннего накопителя (IDE интерфейс)

Шаг 1: Удалите 2 винта с задней панели регистратора. Сдвиньте крышку регистратора назад.

Шаг 2: Внутри устройства размещено крепление под накопитель. Зафиксируйте накопитель в креплении с помощью двух винтов.

Шаг 3: Подсоедините IDE кабель к накопителю и закройте регистратор крышкой.

### Установка внутренних накопителей (SATA интерфейс)

Необходимо установить переходник IDE на SATA (опция) для установки накопителей с IDE интерфейсом в устройство SATA

Шаг 1: Установка переходника IDE - SATA Bridge в регистратор.

Удалите 2 винта с задней панели регистратора. Сдвиньте крышку регистратора назад и поднимите ее.

Шаг 2: Подключите переходник IDE-SATA и затем подсоедините накопитель.

Шаг 3: Убедитесь что перемычки на переходнике IDЕ- SATA bridge (JS2): P2,4-замкнуты

Step 4: Установите накопитель внутрь крепления и закрепите его с помощью двух винтов. Установите крышку регистратора в исходное положение.

## USB разъем на задней панели регистратора

- USB разъем, расположенный на задней панели регистратора, используется исключительно для подключения USB мыши.

Не подключайте к этому разъему никакие другие устройства.

## Подключение камер

Для подключения камер используются разъемы, обозначенные как CH1, CH2, CH3 и CH4. Каждая камера имеет два основных подключения: BNC (видео сигнал) и Power (питание).

Подключите BNC кабель к видео входу регистратора  “VIDEO-IN”. Питание камеры подсоедините к блоку питания, который поставляется с камерой.

Купольные камеры имеют еще разъем RS485 для подключения управления. Просьба ознакомится со следующим разделом на предмет установок JS1 для работы с RS485 (по-умолчанию стоит RS232)

Ниже приведена картинка порта регистратора для работы с устройствами по “RS485 ”. Два последних разъема используются для передачи данных.

## Выбор формата видео

Регистратор может работать с двумя форматами: NTSC и PAL. Изменения формата происходит путем переключения перемычки на плате регистратора как показано на рисунке.

## Кабели

Перед тем как начать пользоваться регистратором Вам необходимо подключить все периферийные устройства – монитор, камеры и т..д Как указано на рисунке:

\

## Установка датчиков

К данному регистратору возможно подключить до 4 внешних датчиков, как указано на рисунке.

Каждый датчик имеет два канала: сигнал и земля (для того, чтобы определить состояние датчика).

## Установка звукового оповещения

Регистратор оснащен выходом для подключения внешнего звукового оповещения (громкоговорителя). Проведите все необходимые подключения как указано на рисунке.

Настройка экрана монитора

| NO. | Description |
| --- | --- |
| 1. Яркость | Регулировка яркости экрана в пределах (0~100) |
| 2. Контраст | Регулировка контраста экрана в пределах (0~100) |
| 3. Цвет | Регулировка цветовой насыщенности экрана (0~100) |
| 4. Язык | English, French, German, Italian, Traditional Chinese, Simple Chinese, Japanese, Portuguese |
| 5. Звук выкл. | Выключение воспроизведения звука через динамики монитора |
| 6. Сброс | Сброс настроек |
| 7. Выход | Выход из Меню |

# Начало работы с регистратором

## Запуск системы

После завершения установки оборудования регистратор готов к началу работы. Включите питание.

После включения регистратора несколько секунд уйдет на то, чтобы регистратор проверил работоспособность системы. В этот момент он также проверяет работу накопителя и мыши.

Помните: Мышь должна быть подсоединена до того как Вы включите регистратор!

Если накопитель не установлен, то система выдаст Вам сообщение об ошибке.

## Главное меню

После проведения проверки системы регистратор перейдет в режим просмотра изображения в реальном времени:

- Setup: Настройка позволяет получить доступ ко всем функциям регистратора.

- Search: Поиск осуществляется по времени или событию.

- Easy Search: Доступ пользователя к функции упрощенного поиска.

- PTZ: Отображение системы управления камерами PTZ

- Screen Rotation: Ротация каналов.

- Alarm Output: Включение и выключение системы оповещения

- Recording Mode: Отображение режима записи.

- HDD Capacity: Отображение общего объема записанной информации.

- Date/Time: Отображение текущей даты и времени.

- Channel: Отображение название и номер канала.

### Потеря видео

Если на экране появляется надпись “VIDEO LOSS”, это означает, что с данной камеры не поступает видео изображение. Убедитесь в правильности установки камеры и проверьте кабель.

### Can Not Find HDD

Если появляется сообщение “CANNOT FIND HDD” при запуске регистратора, это означает, что в регистраторе не установлен накопитель и запись не может быть осуществлена.

### Split View

Регистратор может одновременно отображать на экране 4 камеры.

Для переключения между режимами наведите мышку на пиктограмму и нажмите на кнопку. Для возврата в исходное состояние сделайте это еще раз.

### Работа с мышкой

### Доступ в систему

При первом включении и входе в систему пароль не используется.

## Настройка

Используйте настройку для установки регистратора, камер, режимов записи и т.д.

### Система

В разделе настройки системы Вы можете установить дату, время, накопитель, системную прошивку и т.д.

Нажмите на кнопку『CLOSE』для выхода из меню.

Нажмите на кнопку 『FACTORY DEFAYLT』для того, чтобы восстановить все заводские установки.

После того, как нажмете 『FACTORY DEFAYLT』, Вам необходимо будет еще раз войти в систему

#### Настройка Даты/Времени

“DATE FORMAT” –Выбор формата отображения даты и в времени: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY or YYYY/MM/DD. (YYYY-Год, MM-Месяц, DD-День). После завершения установки нажмите на кнопку『OK』для подтверждения.

#### Управление накопителем

Информация о накопителе.

“V” означает, что накопитель установлен.

“FORMAT” – Форматирование накопителя с потерей всех записанных данных.

#### Обновление прошивки

Подсоедините flash диск к USB порту. Нажмите на кнопку 『UPGRADE』 для проведения обновления системной прошивки устройства.

#### Обновление проигрывателя

Встроенный проигрыватель позволяет Вам конвертировать видео данные записанные на регистраторе для дальнейшего из просмотра на обычном персональном компьютере, без необходимости использования специального ПО.

На установочном диске записана программа: Embedded Player.ply Сохраните данную программу на USB flash диске и подсоедините его к USB порту регистратора для установки данной программы.

#### Настройка устройства

“SENSOR TYPE”：NO: Норм. открыт, NC: Норм. закрыт

“ALARM LINK”：ON- Оповещение при срабатывании выбранного датчика. OFF-  Нет оповещения

“ALARM TYPE”：NO: Норм. открыт, NC: Норм. Закрыт.

“ALARM TIME”：Длительность звукового оповещения 1~60 сек

“BUZZER”：ON- Включен, OFF- Выкл. Звук. сопровождение срабатывает при потере видео сигнала, детекции движения, а также при нажатии кнопок управления или сигнализации.

“SCREEN”：Регулировка экрана (только для монитора)

“VGA”：Регулировка VGA разрешения экрана.

“SEQUENCE TIME”：Установка временной задержки переключения каналов.

#### Доступ

Журнал доступа к системе.

#### Выбор языка

Multi-Language: English, Traditional Chinese, Simple Chinese and Korea.

#### Версия

Отображает версию прошивки регистратора.

### Камера

Настройка каждой камеры (канала). Регулировка цвета, детекция движения, управление PTZ и т.д.

Для изменения камеры (канала) наведите курсор мыши на требуемую камеру (к примеру выберите камеру 2). Этот канал окрасится в голубой цвет. Нажмите на него для изменения значений.

#### Регулировка цветности.

В данном режиме вы можете изменить яркость, контраст, цветовую насыщенность и цветовую гамму каждого канала.

#### Детекция движения.

Этот раздел позволит Вам изменить чувствительность системы определения (детекции) движения, также установить продолжительность определения движения и задать зону детекции движения.

Выделение зоны детекции движения

Для включения или отключения зоны детекции движения наведите курсор мыши на вид, получаемый с камеры наблюдения.

“MOTION ALL”：Включение всей зоны слежения

“MOTION DEL”：Выключение всей зоны.

#### Настройка PTZ

В данном разделе Вы устанавливаете параметры камеры PTZ:

“PROTOCAL”：Выбор между протоколами Pelco_D или Pelco_P

“CAMERA ID”：Идентификация камеры PTZ

“BAUDRATE”：Скорость передачи данных 4800, 9600, 19200, 38400

“PAN SPEED”：Скорость движения по горизонтали

“TILT SPEED”：Скорость движения по вертикали

“COMMAND DELAY”：Время задержки команды от 1~30 сек

“TEST”：Проверка работы PTZ камеры

### Запись по расписанию

#### Разрешение / Скорость записи / Качество записи

Разрешение: 704x240 или 352x240

Скорость записи (Кадров/сек): 30,15,10,7,6,5,4,3,2,1,0

Качество записи: Высшее, Высокое, Норм., Низкое, Самое низкое

#### Аудио

“ON”：Функция аудио включена

“OFF”：Функция аудио выключена

#### Advance

Advanced setting of recording schedule

“ALARM RELATION”: Setup the each channel when sensor trigger.

“TIME”: Set alarm time period

“PTZ PRESET”: Setup the PTZ Preset for sensor trigger

“MOTION RELATION”: Setup the each channel when motion trigger.

“TIME”: Set alarm time period

“PTZ PRESET”: Setup the PTZ Preset for motion trigger

#### Recording schedule setting

Schedule Setting: Holiday, All, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat

“ALL”: Setup all days (from Monday to Sunday) as the recording schedule.

“SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT”: Setup each day separately  (from Monday to Sunday) as the recording schedule.

“HOLIDAYS”: You can set up to 20days as holiday.

Press『HOLIDAYS』to enable the holiday recording schedule.

Press『ADD』or 『DEL』to add or delete the holiday date.

If “Holidays” has been set, the day will record as the setting and no matter with what setting at All, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri or Sat does.

“HDD OVERWRITE”: ON–Enable HDD overwrite,

OFF-Disable HDD overwrite

### Учетная запись

Измените пароль или добавьте нового пользователя.  Пользователь по-умолчанию: ADMIN. Пароль не установлен.

Установка прав доступа для нового пользователя:

### Создание резервной копии

Для того, чтобы создать резервную копию на USB накопитель задайте временной интервал и выберите камеру (канал). После этого на экране появится уведомление о необходимом свободном месте на накопителе.

Нажмите на кнопку “OK”, чтобы начать создание архивной копии.

### Выход из системы

Нажмите на кнопку “Log Out” для выхода из системы текущего пользователя.

## Осуществление поиска

Поиск может проводиться по времени записи и по событию. А также существует режим поиска с предварительным просмотром.

### Поиск по времени

Данный режим позволяет Вам выбирать день и время воспроизведения.

Периоды времени, в которых присутствуют записанные видео данные, имеют цветовую кодировку.

- Выбрана дата/время

- Выбран час

- Выбрана минута

- Выбрана секунда

- Поиск при нормальном режиме записи

- Поиск при записи в режиме детекции движения

- Поиск при записи в режиме оповещения

- Время начала записанного видео

- Время окончания записанного видео

Нажмите на кнопку “OK” для отображения результатов поиска.

- Настройка системы (refer to page16)

- Возврат к текущей записи (выход из режима поиска)

- Быстрый поиск (refer to page 29)

- Настройка PTZ (refer to

- Создание архивной копии (refer to page 29)

- Управление воспроизведением (refer to page 29)

- Управление PTZ (refer to

### Поиск с предварительным просмотром

Просмотр записанных данных по времени записи (после того как Вы установите дату просмотр осуществляется по каждому часу или по минуте для каждого канала).

“Нет данных”: означает, что нет никаких записей. К примеру, не сработал датчик движения или оповещения.

### Поиск событий

- Выбрать дату/время начала.

- Выбрать дату/время окончания.

- Поиск при нормальном режиме записи для поиска события.

- Поиск при режиме записи детекции движения для поиска события.

- Список событий.

- (Стр Вверх / (Стр Вниз

## Быстрый поиск

Просмотр и воспроизведение записанных видео данных

“I(”: Пауза / Воспроизведение в обратном порядке

“(”: Воспр. в обратном порядке, скорость < 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0, 64.0

“(”: Пауза при воспроизведении

“(”:Воспроизведение, скорость > 1.0, 2.0, 4.0, 8.0, 16.0, 32.0, 64.0

“(I”: Пауза при воспроизведении.

“  ”: Создание архива на  USB носитель

- Подсоедините USB носитель в USB регистратора

- Нажмите на кнопку “Пауза”. Потом нажмите на кнопку “” для начала создания копии.

- По завершению создания копии индикатор укажет

- Архив будет создаваться на каждый канал как jpg файл внутри директории [Backup]. Если у канала нет никаких сохраненных записей, то jpg файл создаваться не будет.

## Настройка PTZ

Управление PTZ камерами.

- Задействовать функцию PTZ (скоростные купольные камеры)

- Движение камеры ((:Влево, (:Вверх, (:Вниз, (:Вправо)

- Приближение (Z+) Отдаление (Z-)

- Настройка фокуса

- Настройка установок

# Проигрыватель регистратора

Проигрыватель регистратора позволяет Вам воспроизводить видео данные на персональном компьютере (в среде Windows)

С установочного диска запустите программу “DVR Player” для воспроизведения видео.

Нажмите на пиктограмму “(” :

- Backup – для открытия архивного файла для последующего воспроизведения

- Physical – для открытия накопителя, подключенного к персональному компьютеру

# Text boxes

4CH Real Time DVR

Digital Video Recorder